## Slide 1: Substitutie vliegtuig-trein enkele achtergronden en feiten
Paul Peeters (Breda University of Applied sciences), Hoofddorp, 26-11-2018

## Slide 2: Het probleem: CO2 emissies luchtvaart
Chart: CO2 emissies (Mton)
Wereldwijd Parijs Akkoord (+2.0°C) | 4580.8032 | 6332.8543 | 6379.1641 | 7521.4705 | 7972.9903 | 9732.7597 | 14545.1115 | 20349.2632 | 24532.5747 | 28800.7873 | 30425.4867 | 31328.1467 | 35578.95 | 23654.0471 | 15725.9825 | 10455.1464 | 6950.9225 | 4621.2002 | 3072.3247 | 2042.5817 | 1357.975
Wereldwijd Parijs Ambitie (+1.5°C) | 4580.8032 | 6332.8543 | 6379.1641 | 7521.4705 | 7972.9903 | 9732.7597 | 14545.1115 | 20349.2632 | 24532.5747 | 28800.7873 | 30425.4867 | 27557.2733 | 26813.6367 | 14442.23 | 7778.8033 | 4189.7811 | 2256.6794 | 1215.4816 | 654.6768 | 352.6188 | 189.9258
Tussen nu en 2100 vertienvoudigt luchtvaartvolume (aantal passagierskilometers)

## Slide 3: NL emissiedoelstelling en luchtvaart
Feit: luchtvaart maakt NL emissiedoelstelling onmogelijk
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Emissies heel nederland (klimaatwet) | 158.2526 | 165.3343 | 166 | 164 | 155.226 | 146.9214 | 139.0611 | 131.6213 | 124.5796 | 117.9146 | 111.6062 | 105.6352 | 99.9837 | 94.6346 | 89.5717 | 84.7796 | 80.2439 | 71.6578 | 63.9904 | 57.1434 | 51.0291 | 45.569 | 40.6931 | 36.3389 | 32.4507 | 28.9784 | 25.8777 | 23.1088 | 20.6362 | 18.4281 | 16.4563 | 14.6955 | 13.1231 | 11.7189 | 10.465 | 9.3452 | 8.3453
Luchtvaartemissies (Nederlandse bunkers) | 9.9532 | 10.6652 | 10.9816 | 11.1326 | 11.1974 | 11.3556 | 10.5214 | 10.2696 | 10.6868 | 10.2696 | 10.4926 | 10.8881 | 11.4491 | 11.7439 | 12.0819 | 12.423 | 12.7737 | 13.1343 | 13.5051 | 13.8864 | 14.2784 | 14.6815 | 15.0959 | 15.5221 | 15.9603 | 16.4108 | 16.8741 | 17.3505 | 17.8403 | 18.3439 | 18.8618 | 19.3943 | 19.9418 | 20.5047 | 21.0836 | 21.6788 | 22.2908 | 22.9201 | 23.5671 | 24.2324 | 24.9165 | 25.6199 | 26.3432 | 27.0868 | 27.8515 | 28.6378 | 29.4462 | 30.2775
49% doelstelling 2030

## Slide 4: Waarom substitutie naar het spoor (1)?
Een korte vlucht vervangen door eenzelfde korte treinreis levert zes keer minder emissies voor die reis
Chart: Emissiefactor (kg CO2/pax-km)
| Vliegtuig (<500 km) | Vliegtuig (500-1000) | Vliegtuig (1500-2000) | Trein (Int) | Trein (HST) | Touring car | Auto (3 p)
CO2 kg/pkm | 0.1974 | 0.14765 | 0.12458 | 0.03 | 0.035 | 0.027 | 0.073
Feit: trein vervuilt minder dan vliegtuig

## Slide 5: Waarom substitutie naar het spoor (2)?
Zwitsers al 100 jaar op eigen waterkracht
Ook (bijna) zero-emissies:
  Zweden
  Frankrijk
  Nederland
  …
Feit: zero-emissies rail bestaat; zero-emissies vliegen niet

## Slide 6: Waarom substitutie naar het spoor (3)?
Minder emissies per vakantie (lifestyle)
Mensen die overwegend vliegen stoten per vakantie zeven keer meer CO2 uit als ‘treinmensen’.
Chart: Kg/CO2/vakantie
| Trein | Touring car | Auto | Vliegtuig
Kg/CO2/vakantie | 172 | 227 | 366 | 1156
Feit: vakantie-lifestyle treinvakantie << emissies vliegvakantie

## Slide 7: Waarom substitutie naar het spoor (4)?
… de vrijkomende slots worden gesloten.
Bij vervangen met zelfde vliegtuig voor langere afstanden of grotere vliegtuigen  meer hinder
Chart: Aantal vervangbare vliegbewegingen
| Kim rapport | HaskoningDHV
Gemiddeld | 18500 | 111000
Feit: minder geluidsemissie bij minder vliegbewegingen, mits…

## Slide 8: Waarom substitutie naar het spoor (5)?
Ruimte maken voor langere vluchten kan enorme toename CO2 emissies betekenen
Chart: 
| 0.03 | 4.4999999999999998E-2 | 0.06 | 0.06
Y-Value 1 | 1 | 2 | 4 | 6
Feit: korte vluchten vervangen door lange veroorzaakt meer CO2

## Slide 9: Waarom substitutie naar het spoor (6)?
Totale reductie CO2 is niet alleen afhankelijk aantal ‘overstappers’
Chart: Afstand enkele reis (km)
| 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100
Totale CO2 (ton) | 101.3032 | 147.1746 | 1319.6426 | 2180.631 | 2259.1498 | 1800.972 | 1358.8656 | 1046.8351 | 777.272 | 467.5824
Reductie per pax | 50.2197 | 79.5539 | 105.5714 | 128.2724 | 147.6569 | 163.7247 | 176.476 | 186.9348 | 194.318 | 198.6256
Voor maximale CO2-reductie substitutie op middellange afstanden

## Slide 10: Groei HSL en luchtvaart China
China heeft in tien jaar tijd 20.000 km HSL aangelegd en reizen per HSL groeide afgelopen acht jaar drie keer zo snel als binnenlandse luchtvaart
Chart: Pax-km (miljard)
| 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Vliegtuig | 2.79 | 3.96 | 11.57 | 23.05 | 30.13 | 40.61 | 47.76 | 55.16 | 68.13 | 74.78 | 77.35 | 80.02 | 85.73 | 97.05 | 109.14 | 126.87 | 126.32 | 178.23 | 204.49 | 237.07 | 279.17 | 288.28 | 337.52 | 403.9 | 453.7 | 502.57 | 565.68 | 633.42 | 728.26
HST | 1.56 | 16.22 | 46.32 | 105.84 | 144.61 | 214.11 | 282.5 | 386.34
Feit: gebruik HST groeide drie keer sneller dan vliegtuig
Zhang, A. (2017). Effects of High-Speed Rail Speed on Airline Demand and Price: Theoretical analysis and empirical evidence from a quasi-natural experiment. Vancouver: Sauder School of Business.

## Slide 11: Referentie scenario (wereld!)
Chart: 
Emissies Totaal Vervoer (pax-km)
Chart: 

## Slide 12: €200 miljard/jaar investeren HSL
Chart: 
Emissies Totaal Vervoer (pax-km)
Chart: 

## Slide 13: Inv + snellere dienstregeling
Chart: 
Emissies Totaal Vervoer (pax-km)
Chart: 

## Slide 14: Inv + sneller + max belasting/subsidies
Emissies Totaal Vervoer (pax-km)
Chart: 
Chart: 

## Slide 15: Inv + sneller + max taxes/subsidies
Emissies Totaal Vervoer (pax-km)
Chart: 
Chart: 
Feit: substitutie voorkomt vooral mobiliteitsverlies bij drastische maatregelen luchtvaart

## Slide 16: Perceptie
“Een vliegretour Barcelona kost €50,-”
”Een treinretour Barcelona kost wel €350”
“Een treinreis naar Londen duurt de hele dag”
“Een vliegreis naar Londen duurt een uur”
Perceptie kosten en reistijd lijkt standaard minimum voor vliegreizen en maximum voor trein. Hoe komt dat?
Feit: in ‘volksmond’ is trein “traag/duur” en vliegtuig “snel/goedkoop”; onbekend waarom deze percepties verschillen

## Slide 17: Dank voor uw aandacht…